El presente artículo se encuentra entre uno de los ejercicios que realizan los alumnos de la especialidad de Mecánica, de los estudios de Ingeniería Técnica Industrial de la Universidad de Córdoba.

Para este trabajo es necesario tener unos conocimientos previos de C.N.C., posibilidades de las herramientas en cada trabajo (aquí empleamos dos de exteriores y una de interiores, además de una broca para el taladro central) ó preparar un útil para coger la pieza entre el interior mecanizado y el contrapunto.

Podemos considerar este trabajo como una conjunción de Dibujo, Matemáticas, Tecnología Mecánica, así como el manejo de programas de C.N.C.

Por todo lo demás, se puede considerar, un trabajo original, fácil, y vistoso.

Los pasos a seguir son los siguientes:

1.-    Elección del material: ferroso, no ferroso ó P.V.C.

Elegimos redondos de P.V.C.,y duraluminio (Foto 1)

2.-    Comprobar las dimensiones  . (Foto 2)

3.-     Refrentar las 2 caras y mecanizar el interior con G81, (Foto 3)

.

4.-     Preparar el útil para mecanizar por fuera. (Foto 4)

5.-     Colocación en el plato de garras y ejecutar la pieza. (Foto 5)

Consiste en una copa de licor de 84 mm. de altura por 55 mm. Ø, el material bruto tiene unas dimensiones en longitud de 86,00 mm. por 60 mm. Ø

Después de refrentada, a 84 mm. se le practica un taladro por una sola cara, de un Ø de 25 mm, y a una profundidad de 38,00 mm. a fin de poder mecanizar interiormente  con el programa copa…(ver Figura 1)

Figura 1

Llamada a la Herramienta, colocación en coordenadas referidas, trabajamos con G95, (Avance mm/rev, F0.05), G96, (Vc= mm/minuto, S120), sentido de giro y gama de revoluciones y el REFRENTADO, que no llega hasta el centro, debido a que la pieza tiene un taladro para el interior, después realizamos un Ciclo Fijo G84, interior.

Programa COPA

(ORGX54=0, ORGZ54=84.00)

G54

G92 S2200

T9 D9

N10 G0 G90 G95 G96 X70 Z10 F0.05 S120 M3 M41

G0 X62 Z0

G1 X-1.0

G0 Z2

X15 Z2

G84 X40 Z-32 Q24 R-40 C0.8 L0.2 M0.1 H0.0 I-8 K0

G0 X60 Z30

X45.438 Z4

G1 G41 Z0

G2 X40 Z-15 R45.838

G1 Z-32

G3 X16 Z-40 R8

G1 X15

G0 G40 Z30

M30

Simulación

Dimensiones en bruto

Traslado de orígenes

Los materiales elegidos son P.V.C, y duraluminio debido a su fácil maquinabilidad, y por el alto grado de acabado. (Foto 1)

CONDICIONES DE MECANIZADO

| CÓDIGO HERRAMIENTA | POSICIÓN TORRETA | AVANCE mm/rev | Vc mts/ minuto | R.P.M. | PLAQUITAS | CÓDIGO DE FORMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T12 D12 | 0 | 0.02 | 200 |  | SVJBR 12 12F 11 | 3 |
| T14 D14 | 2 | 0.03 | 200 |  | SVJBL 1212F | 1 |
| T9 D9 | 3 | 0.05 | 120 |  |  | 5 |

FUNCIONES G EMPLEADAS EN EL C.N.C. 8055 EN ESTE TRABAJO

| MODAL | G00 : | Posicionamiento rápido |
| --- | --- | --- |
| MODAL | G01 : | Interpolación lineal |
| MODAL | G02 : | Interpolación circular a derechas (sentido horario) |
| MODAL | G03 : | Interpolación circular a izquierdas (sentido antihorario) |
|  | G36 : | Redondeo controlado de aristas |
|  | G37 : | Entrada tangencial |
|  | G38 : | Salida tangencial |
|  | G39 : | Achaflanado |
| MODAL | G40:* | Anulación de compensación de radio |
| MODAL | G41 : | Compensación de radio a izquierdas |
| MODAL | G42 : | Compensación de radio a derechas |
| MODAL | G53/G59 : | Traslados de origen |
|  | G66 | Ciclo Fijo de seguimiento del perfil |
|  | G68 | Ciclo fijo de desbastado en el eje X |

|  | G81 : | Creación automática de bloques |
| --- | --- | --- |
|  | G83 : | Ciclo fijo de taladrado |
|  | G84 : | Torneado de tramos curvos |
| MODAL | G90:* | Programación en cotas absolutas |
| MODAL | G91 : | Programación en cotas incrementales |
|  | G92 : | Preselección de cotas y limitación del valor máximo de S |
|  | G93 : | Preselección de origen de coordenadas polares |
| MODAL | G94 : | Avance F en mm/min |
| MODAL | G95:* | Avance F en mm/re. |
| MODAL | G96 : | Velocidad S en m/min |
| MODAL | G97 : | Velocidad S en r.p.m. |

Modal, significa que, una vez que se programe, continúa activa hasta que no se programe otra G incompatible

FUNCIONES AUXILIARES EMPLEADAS EN EL C.N.C. 8055/TORNO

| M00 : | Parada de cabezal |
| --- | --- |
| M03 : | Arranque de cabezal a derechas |
| M05 : | Parada de programa |
| M30 : | Fin de programa |
| M41 : | Selección R.P.M. 0/1000 |
| M42 : | Selección R.P.M. 0/2000 |
| M08 : | Comienzo de la refrigeración |
| M09 : | Fin de la refrigeración |

Se ha programado con el Control Numérico FAGOR- 8055-T.

PROGRAMA CON FAGOR – 8055 - TG

(ORGX54=0, ORGZ54=84)

G54

G92 S2300

T12 D12

G0 G90 G95 G96 X70 Z10 F0.03 S200 M3 M41

Z0 M08

G1 X12

Z2

X61 Z2

G81 X55.2 Z-65 Q60 R-65 C1.0 L0.2 M0.1 F0 H0

X65 Z10

X72 Z10

N0090 G66 X58 Z-3 I16 C0.8 L0.2 M0.1 H0 S0110 E0150

N0100 (GOTO N0160)

N0110 G1 X28 Z-26

N0120 G1 X28 Z-37

N0130 G1 X54 Z-49

N0140 G1 X54 Z-56

N0150 G1 X60 Z-56

N0160 G0 X72 Z5

N0180 X70 Z5

N0190 G66 X55 Z-6 I16 C0.8  L0.2 M0.1 H0 S0210 E0260

N0200 (GOTO N0270)

N0210 G1 X34 Z-15

N0220 G1 X25.456 Z-25

N0230 G3 X18 Z-34 R12.728

N0240 G1 X18 Z-38

N0242 G3 X50 Z-59.50 R17

N0250 G2 X54.797 Z-84 R35.887

N0260 G1 X60 Z-84

N0270 G0 X70 Z15

N0280 T14 D14

N0290 G0 X70 Z-45 F0.03 S200 M3 M41

N0300 G66 X60 Z-40 I12 C0.8 L0.2 M0.1 H0 S0320 E0370

N0310 (GOTO N0380)

N0320 G1 X28 Z-34

N0324 G1 X25.456 Z-25

N0330 G2 X18 Z-16 R12.728

N0340 G1 X18 Z-12

N0350 G1 G36 R2 X55 Z-3

N0360 G1 X55 Z2

N0370 G1 X58 Z2

N0380 G0 X70 Z10

N0390 M30

Vamos a ir desglosando la copa por fases, según los Ciclos Fijos

Preparación para la ejecución del Ciclo Fijo G81 y colocación para el siguiente Ciclo Fijo G66

(ORGX54=0, ORGZ54=84)

G54

G92 S2300

T12 D12

G0 G90 G95 G96 X70 Z10 F0.03 S200 M3 M41

Z0 M08

G1 X12

Z2

X62 Z2

G81 X55.2 Z-65 Q60 R-65 C1.0 L0.2 M0.1 F0 H0

X65 Z10

X72 Z10

N0090 G66 X58 Z-3 I16 C0.8 L0.2 M0.1 H0 S0110 E0150

N0100 (GOTO N0160)

N0110 G1 X28 Z-26

N0120 G1 X28 Z-37

N0130 G1 X54 Z-49

N0140 G1 X54 Z-56

N0150 G1 X60 Z-56

N0160 G0 X72 Z5

N0090 G66 X58 Z-3 I16 C0.8 L0.2 M0.1 H0 S0110 E0150

2º Ciclo Fijo G66, se emplean 2 G66, debido a que 1 solo, da error, tener que mecanizar mucho material según el eje X

N0160 G0 X72 Z5

N0190 G66 X55 Z-6 I16 C0.8  L0.2 M0.1 H0 S0210 E0260

N0200 (GOTO N0270)

N0210 G1 X34 Z-15

N0220 G1 X25.456 Z-25

N0230 G3 X18 Z-34 R12.728

N0240 G1 X18 Z-38

N0242 G3 X50 Z-59.50 R17

N0250 G2 X54.797 Z-84 R35.887

N0260 G1 X60 Z-84

N0270 G0 X70 Z15

N0280 T14 D14

N0190 G66 X55 Z-6 I16 C0.8  L0.2 M0.1 H0 S0210 E0260

Cambiamos de herramienta, (T!4 D14), y ejecutamos un G66, trabajando de izquierda a derecha, a fin de eliminar el material que no pudo retirar la anterior herramienta, que trabaja de derecha a izquierda..

N0270 G0 X70 Z15

N0280 T14 D14

N0290 G0 X70 Z-45 F0.03 S200 M3 M41

N0300 G66 X60 Z-40 I12 C0.8 L0.2 M0.1 H0 S0320 E0370

N0310 (GOTO N0380)

N0320 G1 X28 Z-34

N0324 G1 X25.456 Z-25

N0330 G2 X18 Z-16 R12.728

N0340 G1 X18 Z-12

N0350 G1 G36 R2 X55 Z-3

N0360 G1 X55 Z2

N0370 G1 X58 Z2

N0380 G0 X70 Z10

N0390 M30

N0300 G66 X60 Z-40 I12 C0.8 L0.2 M0.1 H0 S0320 E0370

Útil a emplear (Foto 4)

(ORGX54=0, ORGZ54=84.00)

G54

G92 S2200

T2 D2

N10 G0 G90 G95 G96 X70 Z10 F0.015 S100 M3 M41

G0 X62 Z0 M08

G1 X-1.0

G0 Z2

X50 Z2

G68 X0 Z0 C1.0 D1 L0.2 M0.1 F0 H0 S050 E090

N20 G0 X60 Z30

N30 X0 Z15

N40 G1 G42 G37 R3 X0 Z0

N50 G1 X20 Z0

N60 G3 X40 Z-10 I0 K-10

N70 G1 X40 Z-25

N80 G2 X45.838 Z-40 I40 K0

N90 G1 X47 Z-40

N100 G0 X50 Z30 M09

N110 M30

Bibliografía;  “Prácticas de torno de C.N.C – FAGOR – 8055 – T”, 3ª edición

Francisco Rivera, Servicio de Publicaciones -  Universidad de Córdoba

Manuales de ALECOP

Catálogo de AYMA

Catálogo de SANDVIK

Manuales de FAGOR

Apuntes de la Asignatura.

Autores :    Francisco Rivera Román, Ingeniero Técnico Industrial, Dpto. de

Mécanica. Universidad de Córdoba

José Antonio Martín del Olmo, Ingeniero Técnico Industrial

Ángel Monroy de las Morenas,  Ingeniero Técnico Industrial